## Slide 1: Cost implications for BWF
Greenfield Impact for 15k | Baseline | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3*
Capital Cost/1k (Cp1k) (M) | $549.85 | $554.50 | $559.28 | $568.71
Capital Cost/Wafer (CCPW) | $2,114.79 | $2,132.69 | $2,151.08 | $2,187.37
COT% |  | 0.8% | 1.7% | 3.4%
M1 | TEOS | TEOS | TEOS | TEOS
V1/M2 | CDO - 193d | CDO - 193i | CDO - 193d | CDO - 193d
V2/M3 | CDO - 193d | CDO - 193i | CDO - 193d | CDO - 193d
V3/M4 | 2X Single DAM | 2X Single DAM | CDO - 193d | CDO - 193d
V4/M5 | N/A | N/A | 2X Single DAM | CDO - 193d
V5/M6 | N/A | N/A | N/A | 2X Single DAM
NHV consolidation will be $3 - $6 saving depending on mask count reduction (1 vs. 2)*
*  exact value still being validated by IE
Scenario 1 potentially creates capacity issue in RTD
Scenario 1 option to keep V1/V2 on 193d under evaluation, overlay concern
RD/WR energy assessment plus routing channels will ultimately determine scenario