## Slide 2
 | S15 | S26 | S26S | S37 | S37.1 | S37.2 | S37.3 | “S26.5”
Node [nm] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 14 (1y) | 14 (1y) | 14 (1y) | 14 (1y) | 17 (1x)
Density [Gb] | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 | 512 | 512 | 256
Die size [mm2] | 208 | 198 | 198 | 195 | 195 | 205 | 205 | 143
Cell | SXP | SXP | SSM | SXP | SXP | SXP | SXP | SXP
Tile | 2D 2Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K
Word Width [b/partition] | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
Slice/Partition | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Concurrency [Partition] | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 32
Read/Write Latency[ns] | 105/475 | 100/475 | 100/245 | 85/475 | 85/475 | 85/475 | 85/475 | 85/475
Read/Write energy [pJ/b] | 69/159 | 52/118 | 52/139 | 26/86 | 17/86 | 17/59 | 13/45 | 17/60~86
Read/Write Bandwidth [MB/s] | 1600/550 | 1600/800 | 1600/800 | 3200/1100 | 4800/1100 | 4800/1600 | 6400/2100 | 4800/1100
I/O DDR–Data Rate [MT/S] | 4–1600 | 4–1600 | 4–1600 | 5–3200 | 5–4800 | 5–4800 | 5–6400 | 4/5-3200
𝛂-product DBR | Q4/2014 | Q2/2016 | Q3/2018 | Q4/2018 | Q4/2018 | Q4/2018 | Q4/2018 | Q4/2018
PG1 PRQ | Q1/2018 | Q3/2018 | N/A | Q1/2020 | Q1/2020 | Q1/2020 | Q1/2020 | Q1/2020

## Slide 3
Structure:
  Aspect Ratio: partial etch strategy, learning from w-etch

## Slide 4
 | S15 | S26 | “S26.5” | S37
Node [nm] | 20.5 | 20.5 | 17 (1x) | 14 (1y)
Density [Gb] | 128 | 256 | 256 | 512
Die size [mm2] | 208 | 198 | 143 | 195
Cell | SXP | SXP | SXP | SXP
Tile | 2D 2Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K | 4D 4Kx4K
Word Width [b/partition] | 128 | 128 | 128 | 128
Slice/Partition | 4 | 1 | 1 | 2
Concurrency [Partition] | 16 | 32 | 32 | 32
Read/Write Latency[ns] | 105/475 | 100/475 | 85/475 | 85/475
Read/Write energy [pJ/b] | 69/159 | 52/118 | 17/60~86 | 17/60~86
Read/Write Bandwidth [MB/s] | 1600/550 | 1600/800 | 4800/1100 | 4800/1100
I/O DDR–Data Rate [MT/S] | 4–1600 | 4–1600 | 4-3200 5-4800 | 5–4800
𝛂-product DBR | Q4/2014 | Q2/2016 | Q4/2018 | Q4/2018
PG1 PRQ | Q1/2018 | Q3/2018 | Q1/2020 | Q1/2020